附件1：

广西科技重大专项定向委托

项目申报指南（2020年8月）

广西壮族自治区科学技术厅

广西壮族自治区科技创新发展办公室

2020年8月21日

# 目   录

汽车产业链	2

项目1  高效能集成化氢燃料电池商用车协同开发与示范应用	2

高端金属新材料产业链	4

重大专项  铝产业二次创业技术研发	4

项目1  铝合金厚板工业化生产残余应力无损检测技术与应用研究	4

项目2  高韧高耐蚀铝合金厚板制备技术及应用研究	5

广西科技强农八大工程	6

项目1  广西甘蔗原料亩增1吨关键技术粉垄“145”模式研究与示范	6

项目2  广西六堡茶“八新双增”关键技术研究与产业化示范	7

注：牵头单位是企业的项目，按不低于1:3比例投入配套研发资金。

# 汽车产业链

### 项目1  高效能集成化氢燃料电池商用车协同开发与示范应用

研究内容：（1）建立燃料电池商用车整车系统模型，分析实际复杂工况下电堆工作特性，研究车载燃料电池多模块功率分配策略、电堆水热管理模式，建立混合动力能量管理优化策略、整车控制策略、车辆启停控制策略；（2）建立数字化开发平台，研究车载储氢系统碰撞安全性、储氢系统安全性验证、燃料电池发动机及电动机布置优化、动力电池组的车身布置优化；（3）研究电堆启停策略、电堆水热管理系统，开发整车控制器及专用冷却设备，实现温度与湿度精确控制，进出冷却液温差小于10℃、电堆局部温度小于100℃；（4）燃料电池商用车混动系统整车控制系统开发，功率分配策略研究；（5）整车经济性、轻量化设计及NVH技术研究；（6）建立氢安全实验室，研究车载氢系统瓶口阀及管路系统相关零部件安全标准、车载储氢系统碰撞安全性分析、储氢系统安全性验证、氢传感器；（7）制氢—加氢产业链协同运营研究，探索氢源建设模式（电解水、铝基材料水解制氢、工业尾气提纯、甲醇重整等制氢、复合材料储氢），建设商用车加氢站，完善示范运营体系及实时监控系统，实现燃料电池汽车商用车示范运营。

考核指标：（1）开发燃料电池商用车1款以上，实现区内示范运营应用；（2）建立氢燃料电池商用车及相关系统的系列企业标准、技术规范；（3）整车最高车速≥85km/h，充满氢气续航里程≥400km；（4）燃料电池系统功率/驱动系统额定功率≥0.5；（5）整车NVH及平顺性达到行业领先水平，司机座椅加速度均方根值实测＜0.8m/s2，60km/h匀速行驶车内噪声＜65dB（A）；（6）项目实施期间内，生产能力达到500台以上，新增销售收入4亿元以上。

实施期限：2020年—2025年。

相关说明：定向委托。

项目资助经费：不超过1000万元。

# 高端金属新材料产业链

## 重大专项  铝产业二次创业技术研发

### 项目1  铝合金厚板工业化生产残余应力无损检测技术与应用研究

研究内容：（1）研究超声波特性与残余应力、第二相以及晶界的交互作用机理；（2）研发高精度、高灵敏度铝合金厚板残余应力超声波无损检测设备；（3）研究铝合金厚板分层残余应力快速、精确无损检测技术；（4）研究铝合金厚板在线式原位残余应力无损实时检测与分析技术；（5）研究塑性形变在线式残余应力消减机理与规律；（6）研究铝合金厚板残余应力分布与机加工变形规律。

考核指标：（1）开发的残余应力超声波无损检测设备和探头组合的系统，满足相控阵单元最大偏差≤3.0 dB的要求；（2）使用项目开发的无损检测设备和技术检测铝合金厚板不同厚度层的残余应力，以残余应力有损方法作为验证方法，其残余应力检测结果偏差绝对值≤±25MPa；（3）将变形仿真数据与工程实验典型零件加工实测数据进行对比，零件翘曲变形量绝对值的偏差≤0.45mm，零件厚度的偏差≤±0.09mm；（4）工程实验验证符合残余应力许用值的铝合金厚板经精加工成零件后，零件翘曲变形量绝对值≤1.5mm，零件的厚度公差≤±0.3mm；（5）项目实施期使用项目开发的低残余应力制造技术方案生产的铝合金预拉伸板，实现销售收入1亿元以上。

实施期限：2020年—2023年。

相关说明：定向委托。

项目资助经费：不超过1500万元。

### 项目2  高韧高耐蚀铝合金厚板制备技术及应用研究

研究内容：（1）研究高韧高耐蚀铝合金的成分设计，提高合金的抗腐蚀性能和断裂韧性，并兼顾强度、塑性及疲劳等性能；（2）研究高洁净高均匀大规格铸锭的熔铸技术，探明不同铸造参数和多级均匀化热处理对铸锭化学成分均匀化、纳米级弥散相质点性尺寸及分布特征的影响规律；（3）高韧耐蚀型铝合金热塑性模拟研究；（4）高韧耐蚀型铝合金特殊时效热处理技术研究；（5）高韧耐蚀型铝合金组织性能研究；（6）航空主机厂材料应用适应性研究和考核验证。

考核指标：（1）材料规格不小于80mm×1500mm×8000mm；（2）室温拉伸：L向抗拉强度≥525MPa， 屈服强度≥460MPa，伸长率≥10%；（3）断裂韧性：L-T向KIC≥40 MPa.m1/2；（4）应力腐蚀临界应力场强度因子：L-T向KISCC≥30 MPa.m1/2；（5）应力腐蚀：S-L向C环应力腐蚀试样，施加241MPa腐蚀30天，无应力腐蚀开裂；（6）盐雾腐蚀：盐雾腐蚀100h腐蚀速率≤0.45mg·cm-2d-1；（7）疲劳性能：σ-1≥200MPa（Kt=1，室温，R=-1，空气，f=70～150Hz之间，N=107周）。（8）建成1条年产5000吨高韧高耐蚀铝合金生产线，实现销售收入2亿元以上；（9）制定材料标准规范1项。

实施期限：2020年—2023年。

相关说明：定向委托。

项目资助经费：不超过1000万元。

# 广西科技强农八大工程

### 项目1  广西甘蔗原料亩增1吨关键技术粉垄“145”模式研究与示范

研究内容：（1）旱地甘蔗新植与“种、休交替”长效性创新研究。旱地甘蔗由拖拉机整耕改为利用粉垄耕具，实施“耕、休交替”宽行120-160厘米免耕、窄行80-90厘米粉垄“U”耕（双行摆种种蔗）、适应间套种、机收，及未耕宽行120-160厘米适于下一轮5年“145”模式布局研究；（2）“145”宿根蔗垄侧底层耕兼施肥研究。新植蔗窄行粉垄“U”耕前70%左右肥料面施经钻头旋入土中，及其它模式的宿根1-4年垄侧底层耕兼底层施肥，提高化肥利用率栽培研究；（3）“145”粉垄“U”耕减轻“三旱一低”危害研究。“U”土增贮天然降水、甘蔗根系深扎和宽行透光、减少病虫害等，观察不同时期土壤水分贮存、利用等对甘蔗增产的影响；（4）“145”宽行间套种的肥地与增值研究。优选宽行间套种绿肥、花生、大豆、红薯、谷子等；（5）“145”相关基础研究。土壤理化性状，节水保肥、植株透光、生态改善等机理等；（6）“145”模式相关专用机械等关键技术研究示范；甘蔗粉垄专用机、种植机、垄侧底层耕机、施肥机具等配套研究与示范；（7）“145”模式种植核心区研究示范。“145”模式1000亩，其它粉垄模式500亩，平均5年累计增产5.5吨；（8）“145”不同生态区万亩示范。“145”模式辐射累计推广100万亩，平均5年累计增产5吨。

考核指标：（1）创建粉垄旱地甘蔗雨养“145”生产模式及其它高效模式，其肥料利用率提高5-10%、较现粉垄耕增产3-5%；利于机收、5年累计亩增5吨及其规程1套；其它高效粉垄甘蔗栽培技术1套；（2）创建“145”模式宽行间套种花生、大豆、谷子等，亩年增值100元以上，面积累计2000亩，形成技术规程1套；（3）建立“145”模式核心区3-5个，面积2000亩，其它粉垄模式500亩，5年累计亩增产5.5吨；（4）在广西崇左、南宁、来宾等，建立“145”模式及其它高效模式示范区（点）8-10个，面积累计1万亩，3年累计推广100万亩，5年累计亩增产5吨，每年亩增收400元以上；（5）完成相关基于粉垄“145”模式及其它粉垄高效模式的土壤理化性状、增产机理、生态环境变化效应等研究；地方标准1件。

实施期限：2020年—2024年。

相关说明：定向委托。

项目资助经费：不超过1000万元。

### 项目2  广西六堡茶“八新双增”关键技术研究与产业化示范

研究内容：（1）适制六堡茶茶树品种选育及引进研究，六堡茶茶树品种快繁技术应用与示范。（2）六堡茶活性成分分析、质量安全评价与控制技术研究。（3）六堡茶低产茶园改造技术研究。（4）六堡茶陈化、仓储关键技术研究与开发，六堡茶加工关键技术研究与产品开发。（5）六堡茶茶园高效生态栽培技术集成与应用示范。（6）六堡茶特征风味系列产品研发，六堡茶连续化、智能化加工设备研发及高值化综合利用示范。

考核指标：（1）收集地方种、野生种茶树种质资源200份，评价资源100份；建立六堡茶野生种质资源保护区2个，在六堡茶产区建立茶树资源保存圃2个。（2）选育适制六堡茶新品种1~2个，新品系6个；形成种苗繁育集成关键技术2项；制定六堡茶群体种产量和品质鉴定方案1套；申请植物新品种保护权2项。（3）开发建立六堡茶传统工艺生产线3条，现代工艺六堡茶智能化渥堆发酵生产线1条；建立六堡茶深加工示范基地2个，六堡茶深加工综合利用生产线2条；开发六堡茶新产品20个，其中含机械化加工六堡茶（传统工艺）产品3个。（4）研发六堡茶仓储温度、湿度等智能化环境控制系统1套；建设科学化、标准化、专业化六堡茶仓储示范基地1个；形成六堡茶现代化仓储关键技术方案1套。（5）建立六堡茶种苗繁育示范基地2～4个，面积共400亩；年繁育优质六堡茶苗4000万株，直接经济效益800万元。（6）完成“发金花”六堡茶100吨；陈化新产品年产500吨；新增产值5亿元以上；（7）新增六堡茶非遗传承人或“广西茶业大师”1～2名；研制六堡茶国家标准实物标准样1套；制定行业或地方标准20项；举办六堡茶相关技术培训班100期以上，培训茶农、相关技术人员2000人以上。

实施期限：2020 年—2022 年。

相关说明：定向委托。

项目资助经费：不超过4000万元。