附件1

2021年自治区产业创新揭榜攻关

重点任务和预期目标

（新材料、大数据与软件、绿色食品）

一、新材料（含电子信息制造）领域

（一）大尺寸晶硅电池扩散关键技术研发。

揭榜任务：1.针对N型与P型大尺寸电池片的扩散工艺研究；2.提升扩散端方阻；3.解决组件的热斑失效问题。

预期目标：1.通过常压与负压的相互补充提升扩散方阻的均匀性，使片间均匀性提高2%；2.通过工艺优化，组件热斑衰减小于2%；3.成品电池片效率提升0.05%。

（二）高端铝合金铸锭产业化技术研发。

揭榜任务：研究锻压高端铝合金铸锭在气孔夹杂、碱金属含量、成分偏析、晶粒细化、开裂等关键技术，并完成装备的高质量集成，实现轻质化、高强度目标，推动我区铝产业链由以低附加值民用材生产为主向中高端工业材生产的转变。

预期目标：1.晶粒大小≤ 80um；2.抗拉强度 ≥146mpa，延伸率≥27%；3.径向负荷耐久疲劳实验﹥70万转{11550kf载荷压力，胎压2.8kg/cm2}；4.完成项目技术指标，并达到产业化应用，对我区铝产业的高质量发展起到引领性示范作用。

（三）月桂二酸微生物发酵法生产产业化关键技术研发。

揭榜任务：1.开展微生物发酵、提取、精致等关键技术攻关；2.提高原料转化效率，提高金菌种产酸率、降低产品成本至传统化学法的⅔；3.建设月桂二酸微生物发酵法研发中试基地并投运。

预期目标：1.建设月桂二酸微生物发酵法研发中试基地并投运；2.产品提取、纯化总收率大于92%；3.发酵罐月桂二酸含量大于130g/e（140小时）；4.形成涵盖菌种、发酵、提取、精致、成品全套工艺自有技术。

（四）煤基固废生态修复材料制备及应用技术开发。

揭榜任务：1.煤基固废中重金属高效固化（分离）技术开发；2.盐碱土壤降碱排盐技术开发；3.煤基固废中硅钙、镁等有益元素高校活化技术的开发；4.盐碱土壤再造技术的开发。

预期目标：1.降低煤基固废中重金属含量，使其达到国家土壤，管控指标范围；2.使用煤基修复材料一年后，盐碱地PH值降低1.0以上，土壤保水能力提高一倍以上；3.建成不少于30万吨/年煤基固废生态修复材料制备生产线，使生态修复材料成本低于120元/吨（粉煤灰成本不计），同时产品质量达到“用于生态修复用的粉煤灰”团体标准。

（五）5N级高纯锌材料的制备技术研发及应用。

揭榜任务：突破国内酸法炼锌工艺，研究开发全湿法氨法电锌工艺，并推广氨法炼锌工艺，解决我国锌资源再生利用。

预期目标：1.生产出99.999%（5N级）高纯锌。深度净化电解液杂质，控制电解液Pb≤0.02mg/l Cd≤0.02mg/l Cu≤0.01mg/l Fe≤0.03mg/l Ni≤0.1mg/l Co≤0.1mg/l； 2.降低生产过程电单耗至2700kw.h，液氨使用单耗220kg/t.Zn；3.采用新型模具，连续浇铸成高纯锌锭；4.该制备技术在5000吨/年高纯锌项目中实现应用。

（六）高倍率高容量型高镍锂电池正极材料关键工艺技术研发。

揭榜任务：1.解决高镍锂电池正极材料容量低、大电流放电性差的问题；2.研究颗粒尺寸粒径大小分布对高镍锂电池容量的影响规律。

预期目标：1.通过工艺优化，给出制备高镍锂电池正极材料的技术方案；2.使电池能量密度达到200wh/kg以上；3.该技术在1500吨/年高镍锂电池正极材料项目中实现应用。

（七）胍基乙酸关键技术研发及生产工艺优化。

揭榜任务：利用我区丰富的氰胺资源，向高端饲料蛋白领域延伸，研究开发胍基乙酸生产新工艺，进一步降低生产成本，减少污水量，提高产品转化率和附加值。

预期目标：1.采用新技术，使产品转化率达到85-90%；2.大幅度降低污水处理压力，未转化高氰胺母液进入污水处理的量较传统工艺降低60%；3.该技术在5000吨/年胍基乙酸饲料蛋白生产线项目中实现应用。

（八）利用工业固废制备99%纯度工业硅技术研发。

揭榜任务：利用电炉冶炼，多套设备配合使用，对于部分耐氧化，耐高温的杂质针对性开发反应剂，研究Si回收率提升提纯及杂质去除工艺。

预期目标：1.以硅铁加工破碎后硅粉、除尘器收集的粉尘、硅渣等工业固废作为原料，研究开发反应剂，生产99%以上纯度的工业硅；2.建设产业化中试基地。

（九）增强型氮化硅结合碳化硅耐材产业化关键技术研发。

揭榜任务：研发增强型氮化硅结合碳化硅制品制备技术，进一步优化成分配比，提升材料各组分的融合强度，提高耐火材料的使用寿命。

预期目标：1.增强型氨化硅结合碳化硅耐材技术指标: 1400℃抗折强度达到60- 65MPa,显气孔率为12%，热膨胀系数（4- 4.5）X10-2℃；2.该技术在氮化硅结合碳化硅耐材生产线项目中实现应用，增强型耐材比目前产品寿命提高一倍以上。

（十）过共晶硅铝合金及高硅铝合金雾化制粉技术研发。

揭榜任务：以现有金属硅为基础，通过成分设计，采取交变磁场和真空雾化法，开发可用于电子封装过程的过共晶的硅铝合金粉（20~65wt.%）及可用于汽车制造方面的过共晶硅铝合金。

预期目标：1.研发制备出Si相和AlSiFe相的尺寸控制在30微米以下，Si含量在45wt.%的高硅粉末；2.密度在2.3~2.7g/cm3之间，热导率≥120W/m.k，热膨胀系数（CET）在4.1×10-6~23.6×10-6K-1之间，氧增量≤200ppm；3.松装比＞3.8g/cm3，粉末收得率15μm~53μm（-300目）≥40%，粒型为球形；4.该技术在等离子烧结法制备高硅铝电子封装材料中试线及真空雾化法制备高硅铝合金粉示范线（Si含量20~50%）中实现应用。

（十一）冶金法多晶硅提纯优化集成技术研发。

揭榜任务：在冶金法多晶硅提纯技术的基础上，研究一种“集成化、高效率、优质量、低成本”的生产工艺技术，将多步骤、相互独立的提纯工序进行有效融合、系统集成，大幅度提高品质、降低能耗、成倍提高效率、实现完全环保生产。

预期目标：1.产品达到《GB/T 25074-2017太阳能级多晶硅》等级指标，满足单晶硅生产使用各项要求；2.该技术有效降低生产成本至4万元/吨以下，并在2万吨/年多晶硅项目中实现应用。

（十二）提升单晶硅拉晶工艺效率及晶棒品质关键技术研发。

揭榜任务：1.针对颗粒硅研究相应拉晶工艺，开发32寸热场；3.降低单晶拉制过程段线率；4.提升单晶硅棒纵向电阻率均匀性；5.研究硅液对坩蜗表面侵蚀影响因素，提升坩埚寿命。

预期目标：1.形成颗粒硅100%替代块状硅的拉晶工艺；2.设计一套颗粒硅加料装置；3.开发的32寸热场，拉速在1.85mm/min以上，氧含量≤15ppm。4.通过工艺优化，在现有基础上降低断线率,延长坩埚寿命,提升纵向电阻均匀性。

（十三）Micro LED显示外延芯片用6寸蓝宝石衬底材料精密加工关键技术研发。

揭榜任务：研究大尺寸蓝宝石衬底材料再掏棒、切片、研磨和抛光等关键工艺。

预期目标：1.直径1500mm±0.5mm；2.厚度1000μm±15μm，TTV≤10μm；3.C-A 0°±0.1°，C-M 0.2±0.05°；4.表面粗糙度＜0.2nm，翘曲度≤20μm；5.半峰宽≤20弧秒；6.透过率≥83%。

（十四）新型显示材料用高效钯催化技术。

揭榜任务：1.通过优化配体、钯的化数以及阴离子品科等措施,提升钯催化治性；2.研究底物的选择性、副反应发生对钯消耗的规律，形成完整的核心关键技术。

预期目标：1.钯催化体系 70N≥12000;2.主产物转化≥99.0%， 自偶联<1500ppm,脱卤素<1000ppm；3.新型显示材料达到电子级标准后的摩尔产率>85%；4该技术在50吨/年高端TFT- LCD及OLED关键材料项目中实现应用。

（十五）50%单氰胺产业化关键技术研发。

揭榜任务：采用冷冻浓缩和低温蒸发相结合的工艺路及先进的低温热泵系统，实现连续进料、连出料，使30%单氰胺液蒸发浓缩到50%单氰胺液，其中双氰胺含量降至1.2%以下，满足不同层次用户的需求。

预期目标：1.生产关键技术得到较大提升，能耗较传统工总率低20%以上。2.实现如下两项技术指标：①采用低温热泵技术，生产50%单氢胺，其中双氰胺含量≤1.2%；②采用自动反洗表面过滤技术，产品浊度≤1.ONTU。3.该技术在3万吨/年50%单氢胺项目中实现应用。

二、大数据与软件领域

##### 基于微服务架构的智慧工厂应用技术攻关。

揭榜任务：建立企业数字化微服务架构，在云中部署应用和服务的新技术，将应用和服务分解成更小的、松散耦合的组件，可以更加容易升级和扩展企业级应用，微服务系统管理组件围绕着业务领域组件来创建应用，可帮助客户独立地进行开发、管理和加速，采用分散的组件微服务云架构，使部署、管理和服务功能交付变得更加简单，形成基于云原生技术的微服务管理云，提供相对完整的智慧工厂支撑能力。

预期目标：

- 支持Springcloud、Nginx、Nacos等微服务架构，构建基于微服务的SaaS低代码开发，保证工控安全，通过无侵入接入技术，帮助企业快速转型微服务架构；

- 能提供生产执行系统、全流程虚拟制造、精整智能单元、加工智能单元、物流智能单元、设备通讯管理系等功能，系统过程登录简单、响应速度快、界面风格美观等业务需求。

（二）软件开源社区开发和应用技术攻关。

揭榜任务：旨在建立软件开源技术生态环境，基于云基础设施的服务资源，构建完整、成熟、稳定和高效的PaaS，为开发者提供成熟的、稳定的技术组件和基础性服务，整合开发资源和不断积累技术力量，以形成本地乃至扩展的软件技术生态，构建云基础设施、技术组件和服务等资源，为开发者研发基于PaaS的一站式服务支撑，避免安装开发环境，通过浏览器一次性完成主要工作，提高软件项目发布、开发、测试、交付等效率和质量，推动人才资源共享，促进软件产业发展。

预期目标：

1.对标OpenStack、Kubernetes等开源技术，提供研发云计算基础、开发和部署服务，对标Coding云端技术，为研发团队提供一站式开发协作支撑，培育开源人才不低于10人；

2.集成系统管理、多条件查询封装、多种前端适配、多数据源、数据读写分离、SSO单点登录、工作流、缓存、图表、地图、短信、在线即时通讯、任务调度、接口管理等功能。

（三）新型互联网交换中心应用技术攻关。

揭榜任务：通过“一点接入、多点互联”模式，实现基础电信、IDC、云计算、大数据、互联网等企业高效互联，有效提升我区与发达城市的链路质量，吸引数据传输、存储、运算、运营等互联网企业向我区集聚，为我区软件产业、互联网+、5G、智慧城市等发展营造良好的网络环境，带动新产业、新业态、新模式的快速发展，完善我区新型基础设施，促进互联网产业发展，为我区数字产业发展夯实基础。

预期目标：

- 可满足基础电信、IDC、云计算、大数据、互联网等企业企业带宽需求，企业接入能力超过 50家，峰值流量能力超过 300Gbps，满足 1Tbps以上带宽接入，交换延时2ms以内；

2.可提供防火墙、流量清洗与 DDOS 防护、僵木蠕监测与防护、IPv6 翻译服务，支持基础电信运营、数据中心、云计算服务商等企业为下游企业提供高效互联服务。

（四）北斗时空位置服务数据中心应用技术攻关。

揭榜任务：基于GIS微服务架构实现GIS服务在不同进程之间的划分，实现GIS服务的进程间隔离；依靠分布式数据存储、矢量金字塔、分布式渲染、自动缓存和前端渐进加载等技术，提供高性能分布式动态渲染即“免切片”，直接入库，动态渲染空间数据；以分布式文件存储与关系型数据库存储混合架构，实现多源异构数据的一体化管理，具备低成本、高容错、高吞吐的特性，不但提高了系统的可靠性、可用性和存取效率，还易于扩展，将不稳定因素降到最低；基于零代码搭建式开发技术，满足GIS功能快速构建专业的应用系统的需求。

预期目标：

1.建成性能先进、稳定可靠的宁夏北斗数据中心应用云，形成接收国家北斗数据中心数据的能力，满足自治区政府、行业、军队以及大众用户对北斗高精度应用需求；

2.提供一个时空位置服务云服务，一套保障体系，服务智慧水利、智慧交通、工业互联网、应急指挥、国防动员、智慧官网、智慧农业、生态环保。

（五）区块链技术行业应用技术攻关。

揭榜任务：将分段溯源技术与区块链技术结合，利用区块链具有难以伪造、不可抵赖和多中心化的特点，用区块链交换数据及传统来源的数据建模后生成数据产品方案，结合区域实际情况将现有数据资源，打破数据壁垒，促进交互应用，释放数据价值；保护隐私数据，实现可信传输，固化核心数据，实现工业、农业、企业信用等信息溯源，建立数字可信体系，为供应链金融、政务、民生等提供支撑。

预期目标：

- 通过系统运行实时动态监测，便于政府、企业、银行等可信数据上链，为企业、金融、民生、政务等互联网应用提供数据安全和治理服务，支撑区块链技术需求；

2.利用分级数据互通有效实现数据链条闭环，形成可信全链条溯源数据，解决过程数据存在的不可信问题，形成知识产权不低于10件，培育区块链技术人员不低于5人。

（六）工业能源与工控安全应用技术攻关。

揭榜任务：基于大数据为其建立能耗分析模型，通过在线监测、分析能耗相关数据，帮助用能企业全面及时的掌握用能情况、挖掘提升空间，辅助企业完善能源管理体系，优化能管模式和机制，达到能耗和效率的最优，建立供应端和需求端的数据关联，综合分析电力能源的供需关系，为双方提供更加合理的能源和工控安全运营建议，支撑碳中和工业信息安全。

预期目标：

- 通过大数据分析提升关键设备的效率，工业企业接入数量不低于30家，降低工业能耗以上10%；

- 能有效防范工业控制系统duqu、Havex、sandworm等一系列工控网络病毒，培育安全技术人员不低于5人。

（七）车联网及智慧交通应用技术攻关。

揭榜任务：通过车联网打造智能交通，提升道路安全、降低交通事故、提高交通效率，实现道路安全预警、实时交通引导、道路环境监控与精准调度等智慧高速示范应用。研究路侧感知系统的合理配置，有效支撑L3以下级别自动驾驶的落地，并在特定区域支持L4级别自动驾驶落地。结合地方特色，围绕路运一体化协同，开展干线物流车路协同应用示范，形成宁夏地区智慧高速建设指南，给出智慧高速有效性的量化评价。

预期目标：

- 搭建高速车路协同应用云，开发车路协同系统有效性评价工具，推广不少于100台物流车辆安装C-V2X OBU，推广不少于5台自动驾驶车辆安装C-V2X OBU，实现L4级别自动驾驶，形成知识产权不低于10项；

- 基于C-V2X的蜂窝通信能力，并与移动边缘计算（MEC，Mobile Edge Computing）相结合，实现车-网、车-云信息交互与计算能力融合。

（八）智慧巡检机器人应用技术攻关。

揭榜任务：利用5G通讯、人工智能、热成像分析等技术研发巡检机器人设备，实现工业园区、厂区、社区、会堂等地巡查导航与避障、环境监测、故障告警、智能语音交互、远程控制与指挥等功能。依托多传感器融合系统，实现机器人360度全方位障碍物感知，以及最优路径规划、自主避障、自主紧急制动。机器人在无先验地图的陌生环境下，依靠自主规划决策系统，实现当前复杂环境的实时感知、智能预测与精确处理，从而在陌生环境下完成L4级无人安全行使任务，摆脱无人驾驶系统对高精度地图的依赖。

预期目标：

1.最大行进速度4千米／小时，可爬≥13°的坡，电池充电时间≤4小时，连续工作时间14-16小时，红外传感器能自动探测和跟踪12米内的人员，雷达传感器距离≥30米。

2.嵌入式软件收入不低于2000万元，培育人工智能技术人员不低于5人，形成知识产权不低于10项。

（九）机器视觉工业探伤应用技术攻关

揭榜任务：采用深度学习原理，对采集到的图像进行特征挖掘，在工业探伤领域进行应用研发，以主干特征提取网络加强特征提取，选用针对性的数据增强技术和激活函数构建缺陷检测模型，采用以工业级自动补光高清摄像头搭配高性能芯片，依靠机器视觉技术实时检测目标区域，并在出现裂痕，塌陷以及变形的区域进行预警，从而解决传统工业探伤技术难度大、工程量大而又难以获得精准缺陷点的问题。

预期目标：

- 在标准工厂生产环境下，整个系统的缺陷检测率≥85%，针对平面缺陷检测速率，单路摄像机每分钟检测面积≥60㎡，可应用或集成于工业制造行业；

- 可搭载LINUX嵌入式操作系统内核，再将经过训练的推理引擎固化于该系统环境，最终形成可应用于各类工业探伤需求的智能终端设备，形成知识产权不低于10项。

（十）卫星干扰源低轨单星时频差定位技术攻关。

揭榜任务：本技术主要应用于通信卫星地面干扰源定位领域，以满足卫星通信产业对地面干扰源快速定位日益迫切的需求。本技术还可应用于地方无线电委员会对地面非法辐射源的排查定位。通过引入低轨卫星，可极大提升地面非法辐射源排查定位的能力，具有地面设备定位技术无法取得的优势。

预期目标：

1.能为5颗低轨卫星加装多功能载荷，使其具备单星时频差定位能力，同步开展地面5-10台小型化数据接收终端和1个干扰源定位监控中心建设；

2.空间段部分（卫星载荷）工业产值为0.5亿元，地面部分（小型化数据接收终端和干扰源定位监控中心）及配套设施工业产值为0.5亿元，每年可形成0.25亿元数据服务产值。

三、绿色食品领域

（一）牛乳绿色深加工系统集成技术。

揭榜任务：改进提升现有牛乳膜分离加工技术，将低温生物膜分离、酶解、相重组嵌合技术加以系统集成，实现牛乳中乳脂肪、乳蛋白、乳糖、乳矿物盐等分子分离提纯与重构，形成高效绿色的全新乳制品精深加工技术，实现产业化应用。

预期目标：

1.制定牛乳低温纳滤膜分离与重构系统集成的工艺路线、工艺参数和控制指标；

2.加工的乳制品蛋白质含量达到5.8-9.0%，脂肪含量达到5.0-20.0%；

3.产品常温贮存，常温下保质期≥6个月。

4.可实现工业化生产。

（二）奶油奶酪产业化生产最佳工艺参数研发。

揭榜任务：研发奶油奶酪生产技术标准及关键工艺参数，制定以蛋白质、脂肪、氨基酸、维生素、矿物质含量为主要评价指标的质量控制标准。

预期目标：

- 完成奶油奶酪生产企业技术标准制定，确定产业化生产关键工艺参数；

- 蛋白含量≥9.0%；脂肪含量≥36.5%，其它指标符合国家GB2760规定；

- 制定奶油奶酪质量控制企业标准；

4.至少形成一项发明专利；

5.实现工业化生产应用。

（三）无渣高稳型枸杞全果原浆制备技术。

揭榜任务：研发采用超高压射流纳微粉碎技术制备无渣高稳型枸杞全果原浆的生产工艺及关键设备，达到枸杞果实营养组分全部利用，技术实现工业化生产应用。

预期目标：

1.枸杞原浆出汁率达到100%，不产生残渣；

2.原浆D90粒度小于98微米；

3.原浆保存180天无明显沉淀、分层。

4.关键核心设备——超高压射流纳微粉碎装置为自主设计或定制研发。

（四）枸杞玉米黄质高效绿色提取工艺。

揭榜任务：改进传统枸杞玉米黄质提取工艺，研发设备投资小、绿色环保的新型工艺路线制备不同纯度、不同用途的枸杞玉米黄质制品。

预期目标：

1.研发形成与传统溶剂萃取、超临界萃取不同的玉米黄质提取工艺和关键技术参数，形成具有自主知识产权的玉米黄质提取技术体系；

2.取得相关发明专利；

3.玉米黄质或玉米黄质双棕榈酸酯萃取率≥80%，得率≥0.22%；

4.实现工业化生产应用。

（五）反刍专用绿色复合预混料配制技术。

揭榜任务：针对我区主要养殖的奶牛、肉牛、滩羊等反刍动物品种和特点，开发普遍适用型和功能型专用绿色复合预混料，助力解决肉羊、肉牛、奶牛养殖中饲料转化率低、营养性繁殖障碍偏高、营养性疾病频发、养殖潜力发挥受限等共性问题。

预期目标：

反刍专用绿色复合预混料产品符合以下关键指标：

1.产品质量水平关键指标

产品混合均匀度：变异系数（C.V）＜5%；

产品的安全性：产品不含任何国家违禁添加，卫生指标符合国家标准；

产品营养指标：营养指标符合反刍动物各阶段生长、生理需要。

2.产品科技水平关键指标

滩羊：羔羊阶段：肌内脂肪增加10%以上，可提前4-6天出栏；繁殖期母羊阶段：营养性繁殖障碍发生率可减少3%以上；育肥后期：肌内脂肪增加13%以上，可提前6-8天出栏；

肉牛：充分发挥肉牛生长潜力，降低料肉比8%左右，日增重增加15%以上；

奶牛：围产期产后胎衣不下发生率降低2.5%以上；泌乳期产奶高峰期延长5-7天，泌乳期产奶量增加5%以上。

（六）亚麻籽主要功能性成分高保留绿色食品生产关键技术。

揭榜任务：攻关亚麻籽精深加工过程中的风险因子控制、主要功能性成分高保留等关键技术，制定工艺路线，确定技术参数，实现亚麻籽绿色食品高值化利用、工业化生产。

预期目标：

1.亚麻籽油反式脂肪酸＜0.3%，苯并（a）芘≤10μg/kg；

2.亚麻籽油α-亚麻酸含量≥52%，VE、甾醇保留率≥82%；

3.实现工业化生产应用。

# 附件2

自治区产业创新揭榜攻关申报材料

任务名称：______________________________

揭榜申请单位（盖章）：__________________

项目负责人：____________________________

单位负责人：____________________________

地址及邮编：____________________________

联系人及手机：__________________________

填报日期：______________________________

宁夏回族自治区工业和信息化厅印制

填 报 须 知

一、揭榜单位应仔细阅读《宁夏回族自治区产业创新重点任务揭榜攻关工作方案》的有关说明，如实、详细地填写每一部分内容。

二、除另有说明外，申报表中栏目不得空缺。请按要求提供附件证明材料。

三、纸质版申报材料要求盖章处,须加盖公章,复印无效。申报材料需加盖申报单位的骑缝章，并与相应纸质证明材料一起由推荐单位报送自治区工业和信息化厅。

四、电子版材料的内容与格式应与纸质材料一致，如不一致以纸质材料为准。

五、揭榜主体所申报的产品需拥有知识产权，对报送的全部资料真实性负责，对能否按计划完成重点揭榜任务作出有效承诺，并签署企业承诺声明（见“揭榜任务承诺书”模板）。

六、表中指标主要包括技术性能指标、产业化指标等，指标不对外公开，仅用于专家和评测机构评价参考。

七、揭榜单位申报指标需包含“揭榜任务和预期目标”中所提及的指标，可在此基础上合理增加指标。

| 揭榜申请单位基本信息 |
| --- |
| 揭榜申请单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| 所在地区（具体到县区） |  | 所有制类型 |  | 所属行业 |  |
| 合作攻关单位 （如无，可不填） | 1 | 单位全称 |  | 攻关任务 |  |
|  | … | 单位全称 |  | 攻关任务 |  |
| 经济指标 | 总资产 | 净利润 | 资产负债率（%） | 上缴税金 |
| 2019年 |  |  |  |  |
| 2020年 |  |  |  |  |
| 研发投入 | 研发投入金额 | 销售收入 | 研发投入占收入比重（%） | 研发人员数量 |
| 2019年 |  |  |  |  |
| 2020年 |  |  |  |  |
| 企业技术中心级别 | □国家级 □自治区级 | 其他认定研发机构名称及级别 |  |
| 单位人员数 |  | 企业银行信用等级 |  |
| 拥有授权专利数 |  | 其中：发明专利数 |  | 其中：项目相关发明专利数 |  |
| 攻关任务基本信息 |
| 揭榜任务 |  |
| 项目简介 （300--500字左右，简要说明实施目标、实施后解决的关键技术和行业问题） |

揭榜单位申报表

金额单位：万元

| 投入预算 （万元） | 总投入： （项目总投入=自筹资金+申请财政补助） |
| --- | --- |
|  | 总投入中：新增设备投入额 | 总投入中：研发费 | 自筹资金 | 申请财政补助 |
| 项目分年度 计划 | 时间段 | 实 施 进 度 | 实 施 进 度 内 容 |
|  | 20 年 月-20 年 月 |  |  |
|  | 20 年 月-20 年 月 |  |  |
|  | 20 年 月-20年 月 | 项目完成 | 攻关目标完成、建设内容完成、项目验收。 |
| 具体技术 指标比对 | 国际先进 水平 | 对标企业 |  |
|  |  | 具体指标 |  |
|  | 国内领先 水平 | 对标企业 |  |
|  |  | 具体指标 |  |
|  | 揭榜任务要求的水平（指标） |  |
|  | 攻关拟达到水平（指标） |  |
|  | 对指标水平的基准衡量场景或具体含义的补充说明 |  |
| 我单位申请材料真实、完整，如有不实，愿承担相应责任。 揭榜申请单位法定代表人签字： 年 月 日 | 揭榜申请单位（盖章） 年 月 日 |
| 经审核，本项目真实、合规，符合申请揭榜任务的有关要求，同意推荐该单位申请揭榜。 推荐单位（盖章） 年 月 日 |

*注：项目总投入包括与该项目相关的人员人工费、研发设备及软件购置费；小试、中试工艺设备购置、开发及制造费；设计费、材料费、检测检验费以及委托外单位开展相关研发活动的费用。

揭榜任务攻关方案

（参考提纲）

一、简要介绍申报单位基本情况。

二、合作攻关单位概况及合作攻关内容。

三、申请单位现有同类技术（产品）的主要特征和关键指标，以及与国内外先进水平的比较（列表对比说明）。

四、承担本攻关项目所具有的基础

（一）已具备该项技术的研发、设计、中试、测试、生产（组装）等相关条件；

（二）已开展相关联的项目研究；

（三）已经取得的相应科技成果；

（四）已有该领域的相关专利技术；

（五）已有相应的专业研发人才建设队伍。

五、攻关拟达到的成效及技术经济指标。

（一）主要成效（简述国内外先进性、填补国内空白、替代进口、重大技术突破、破除制约瓶颈、产生经济效益和社会效益等情况）。

（二）技术经济指标及与揭榜任务对比（列表对比说明）。

六、主要攻关内容及技术路线。

七、攻关进度安排。

八、攻关项目投资及使用概算。应当按规定核算项目投资及使用概算，详细列明项目研发费及使用概算。由多个单位共同承担一个项目的，应当根据合同、协议分别列明单项预算，并由项目牵头承担单位汇总编制项目总预算。

九、相关附件

（一）企业营业执照复印件（含18位统一社会信用代码）。

（二）企业上一年度的财务审计报表（含加盖会计师事务所审计公章的资产负债表、利润表、现金流量表）。

（三）企业上一财年研发投入证明材料。

（四）企业研发能力证明材料。（获得专利、标准、知识产权等）

（五）联合体申请揭榜的，须附以下证明材料：

1.牵头企业与合作攻关单位关于攻关合作的协议或合同复印件（须明确约定合作攻关单位具体承担的攻关任务）；

2.证明合作攻关单位有实力达到核心指标、完成攻关任务的专业资质、研发能力佐证材料。

（六）其他相关证明材料。

揭榜任务承诺书

根据《宁夏回族自治区产业创新重点任务揭榜攻关工作方案》要求，我单位提交了揭榜任务（任务名称：                              ）的申请材料。

现就有关情况承诺如下：

1. 我单位对所报送的全部资料真实性负责，保证所报送的产品和技术拥有知识产权，所报送产品和技术符合国家有关法律法规及相关产业政策要求。

2. 我单位所报送的产品和技术符合国家保密规定，未涉及国家秘密、个人隐私和其他敏感信息。

3. 相关材料中的文字和图片已经由我单位审核，确认无误。

我单位对违反上述承诺导致的后果承担全部法律责任。

我单位将根据揭榜工作方案要求，增强大局意识，切实承担主体责任，在揭榜任务实施期间认真组织、重点推进、加强保障，全力完成重点任务攻关，力求在攻关期内取得实质进展，达到或超过预期目标。

联 系 人：

联系电话：

法定代表人：（签字）

公司（企业盖章）

日期：    年   月  日（务必填写）

# 附件3

自治区产业创新揭榜攻关申请单位信息汇总表

推荐单位（盖章）：

| 序号 | 单位名称 | 所属方向 | 揭榜任务 | 推荐理由 | 联系人 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表五市工信局、宁东能源化工基地管委会经发局、银川经济技术开发区管委会经发局为推荐单位填报。

2.推荐单位按照优先次序排名。

3.所属方向是指揭榜任务和预期目标中涉及的31个重点任务方向。